# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНИКА «ПРЕМОС-Т» — Подъемник реечный, монтажный, строительный. Патент № 141702 ( на редуктор). Свидетельство на товарный знак  № 620409 - ( "Премос-Т").

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Подъёмник «ПРЕМОС-Т» предназначен для подъёма гипсокартонных листов с последующей фиксацией в горизонтальном положении, при монтаже сплошных подвесных потолков, для сверления отверстий в бетонных перекрытиях перфоратором, удержания свободного края рулонных материалов монтируемых на потолок и др.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Максимальная высота подъёма: 4,2 м.

- Грузоподъёмность: до 50 кг.

- Вес: 23 кг.

- Габаритные размеры в транспортном положении: 1,6х0,2х0,2 м.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1. Подъёмник.

- 2. Чехол для переноски.

- 3. Руководство по эксплуатации.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией.

- 1.2. Перед каждым использованием устройства, осмотрите все подвижные части и резьбовые соединения. Не используйте устройство с видимыми повреждениями узлов и люфтами в резьбовых соединениях.

- 1.3. Использование устройства возможно только в помещениях с твердым ровным покрытием, содержите пол в чистоте своевременно убирайте мусор.

- 1.4. Установку листа производите только при блокировке продольного перемещения.

- 1.5. Не превышайте грузоподъемность. Поднимать можно не более одного листа. При подъёме листа следите, что бы подъему не препятствовали предметы, торчащие из стен потолка и пр.

- 1.6. Категорически запрещается работать в помещениях с оголенной или поврежденной проводкой.

- 1.7. После завершения подъема всегда фиксируйте выдвижную штангу боковым фиксатором и только после этого приступайте к привинчиванию листа.

- 1.8. Не оставляйте без присмотра подъёмник с грузом.

- 1.9. Не допускайте использование подъемника детьми.

- 1.10. Используйте подъемник только по назначению.

- 1.11. Работайте в соответствующей спецодежде и со средствами защиты (очки, пылезащитная маска, респиратор, каска и пр.).

| Рис.1 | 1 - Корпусная мачта 2 - Продольная балка 3 - Поперечная балка 4 - Удлинитель продольной балки 5 - Шарнир поворотный 6 - Выдвижная штанга 7 - Редуктор 8 - Удлинитель выдвижной 9 - Переходник удлинителя 10 - Рычаг фиксатора выдвижной штанги 11 - Рычаг шарнира поворотного 13 - Рычаг механизма зацепа листа 14 - Флажок механизма зацепа листа 15 - Ручка привода редуктора 16 - Рычаг блокировки редуктора 17 - Упорное кольцо лап 18 - Опорная лапа 19 - Удлинитель опорной лапы На рисунке 1, цифрами обозначены:1.Корпусная мачта, 2.Продольная балка, 3.Поперечная балка, 4. Удлинитель продольной балки, 5. Шарнир поворотный, 6.Выдвижная штанга, 7. Редуктор, 8., Удлинитель выдвижной штанги,9. Переходник удлинителя, 10.Рычаг фиксатора выдвижной штанги ( на модели Премос-ТЛ отсутствует), 11. рычаг шарнира поворотного, 12. ось шарнира поворотного, 13,14. зацепы листа, 15. ручка привода редуктора, 16. рычаг блокировки редуктора, 17. Упорное кольцо лап, 18. Опорная лапа, 19.Конусный стакан (на премос-ТЛ-хомут) фиксации лап. 20 - Хомут крепления лап 21 - Колесо с тормозом-фиксатором |
| --- | --- |

На рисунке 1, цифрами обозначены:

1.Корпусная мачта, 2.Продольная балка, 3.Поперечная балка, 4. Удлинитель продольной балки, 5. Шарнир поворотный, 6.Выдвижная штанга, 7. Редуктор, 8., Удлинитель выдвижной штанги,9. Переходник удлинителя, 10.Рычаг фиксатора выдвижной штанги ( на модели Премос-ТЛ отсутствует), 11. рычаг шарнира поворотного, 12. ось шарнира поворотного, 13,14.  зацепы  листа, 15. ручка привода редуктора, 16. рычаг блокировки редуктора, 17. Упорное кольцо лап, 18. Опорная лапа, 19.Конусный стакан  (на премос-ТЛ-хомут) фиксации лап.

5. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 5.1. Положите нижний край корпус-мачты на возвышение (например табурет, стул), верхний край при этом должен упираться в пол.

- 5.2. Вставьте в упорное кольцо (17) лап верхние края крепления лап.

- 5.3. Вставьте конусный стакан  (20) он находится на  нижем срезе корпус-мачты, в нижние края крепления лап и затяните болтом. Если вам надо обшивать гипсокартоном стены, одну лапу выставите перпендикулярно редуктору, две другие подведите к ней в упор, без зазоров, это позволит подъезжать к стене вплотную  . Для модели "Премос-ТЛ"-  хомутом крепления (20) лап стяните нижние края крепления лап.

- 5.4. Установите корпус-мачту вертикально. Закрепите продольную балку(2) двумя болтами через отверстия расположенные над проушинами (5) шарнира (12) (см. Рис.2). Ввинтите в зажимную втулку поворотного шарнира рычаг (11) (см. Рис.2).

Рис.2

- 5.5. Вставьте в края продольной балки (2) удлинители (4) и привинтите к ним с помощью гаек М6 поперечные балки (3), при этом механизмы зацепа должны быть направлены в положение, показанное на Рис.1.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 6.1. При помощи рычага поворотного шарнира (11) наклоните верхнюю рамку, состоящую из продольной и поперечных балок в положение близкое к вертикальному. При этом механизмы зацепа листа должны находиться внизу.

- 6.2. Надавив вниз на край тормоза-фиксатора колеса зафиксируйте колесо от проворачивания.

- 6.3. Установите лист гипсокартона (монтируемого материала) на подъемник.

- 6.. При помощи рычага поворотного шарнира (11) поверните верхнюю рамку с листом в горизонтальное положение и зафиксируйте ее рычагом (11).

- 6.5. Расфиксируйте механизмы зацепа листа.

- 6.6. Вращая ручку привода редуктора (15) поднять лист на необходимую высоту.

- 6.7. Зафиксировать выдвижную штангу (6) рычагом (10) и только после этого приступать к корректировке положения листа и монтажу!

- 6.8. Важно! Для того что бы опустить верхнюю рамку, удерживайте ручку редуктора(15), и, (только затем!) нажав на рычаг блокировки (16), опускайте верхнюю рамку. Не отпускайте ручку редуктора (15) не убедившись в том, что рычаг блокировки (16) не нажат!

- 6.9. Не забыть! Если вы поднимаете лист  на высоту не более 3,2 м., для  увеличения ресурса тросовой передачи,  надо ( но не обязательно) отсоединить карабин с тросиком - при этом третья выдвижная штанга остается не задействованная , а грузоподъемность увеличивается на 40-50% .

7. ТЕХНИЧЕССКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После окончания работ подъемник необходимо очистить от пыли.
Периодически необходимо смазывать выдвижную штангу (6), ось шарнира поворотного(12), ролик с тросиком  смазкой литол 24 или аналогичной.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Подъемник хранить в сухом проветриваемом помещении.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В течении 1 года изготовитель гарантирует устранить возникшие неисправности подъемника,  при условии соблюдения технических требований описанных в инструкции по эксплуатации.