# Text boxes

Дополнение к        инструкции.

Если смотреть фронтально на подъемник ,то в верхней части редуктора видно  винт регулировки плавности хода. Откручивая ближнюю( 1) к вам гайку и затягивая дальнюю( 2),  можно добиться более легкого перемещения штанги подъемника. Так  как  изначально , для приработки звездочки, регулировка загрублена. Если редуктор работает легко, то ничего трогать не надо.

2

1